## Slide 1: OI Ostrava – Odra – úhyn ryb 2023

## Slide 2: OI Ostrava – Odra – úhyn ryb 2023 26.7.2023
Havárie ohlášená: PL na PO v 10:33 hod., PO na ČIŽP v 11:03 hod.
Na místě: ČIŽP, VÚ, PO, HZS, ČRS, OVaK
ČIŽP: výjezd 2 vozidel (4 pracovníci)
Příčina: po velkých vedrech velký přísun srážek (výplach kanalizací), pokles teploty vody a pokles kyslíku v Odře na kritickou hodnotu
ČRS: výlov cca 1 t uhynulých ryb

## Slide 3
Odra – hlášený úhyn ryb
(hraniční přechod CZ-PL )
Pozorovatelný úhyn ryb
Analyzátorová stanice PO
(kyslík, teplota, vodivost)
PP Odry – Orlovská stružka (sinice)
Odra
Orlovská stružka
ÚČOV
PP Odry – Ostravice (živý potěr)
PP Odry – Černý příkop (kal)
Odra
Černý příkop
VT Odra

## Slide 4: OI Ostrava – Odra – úhyn ryb 2023
Odběr: přes 20 vzorků vody + řasy + uhynulé ryby
Vzorky vody: Odra + Orlovská Stružka → BSK5 = 2,6-15 mg/l, Černý příkop → BSK5 = 2-90 mg/l
Řasy: toxický druh zlativek - Prymnesium parvum - nenalezen
Ryby: pokročilé stádium rozkladu, pitevně a mikroskopicky negativní nález, s nejvyšší pravděpodobností úhyn ryb z důvodu kolísání kyslíku pod hranicí fyziologické potřeby.
ohlášení havárie
Datum
Notes: S rostoucí teplotou se zvyšuje vodivost cca o 2 % na 1 °C

## Slide 5: OI Ostrava – Odra – úhyn ryb 2023
0
2
4
6
8
rozpuštěný kyslík (mg/l)
Opakovaný úhyn cca 30 kg ryb, patrně ze dne 27.8.2023 (hlášeno 29.8.2023 – uhynulé ryby 2-3 dny v rozkladu)
Obdobné místo a podmínky jako 26.7.2023 (úhyn ryb po vedrech a silném přívalovém dešti)

## Slide 6: OI Ostrava – Odra – úhyn ryb 2023
„Výsledky testu vody neprokázaly přítomnost zlaté řasy ani její kontaminaci.“